NAUDOTO TURISTINIO AUTOBUSo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	AUTOBUSAS

1.1. autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne vėliau kaip 2010 metais,ES šalių modelis (Man, MB, VDL, Setra, Volvo, Scania);

1.2. autobuso rida ne daugiau kaip  750 000 km;

1.3. ne mažiau kaip 48 sėdimų vietų  be vairuotojo ;

1.4. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;

1.5. padangų likutis ne mažiau 50%;

1.6. autobusas privalo būti techniškai tvarkingas.

2.	MATMENYS

2.1. autobuso ilgis ne daugiau kaip    13000    mm;

2.2. autobuso plotis ne mažiau kaip  2400     mm;

2.3. autobuso aukštis ne mažiau kaip 3000   mm.

3.	KĖBULAS

3.1. kėbulas neprarūdijęs;

3.2. autobusų apačia nesurūdijusi;

3.3. autobusas nedaužtas;

3.4. kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos;

3.5. bendroji masė ne daugiau kaip  19 500    kg.

4. MOBILUMAS

4.1. Kuro bako talpa ne mažiau   350  l.

5.	VARIKLIS

5.1. dyzelinis variklis MAN,  Mersedes- Benz arba DAF gamintojo;

5.2. galia ne mažiau kaip  250 kW ir ne daugiau kaip 310 kW;

5.3. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5.

6.	TRANSMISIJA

6.1. pavarų dėžė – mechaninė;

6.2. stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);

6.3. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;

6.4. greičio ribotuvas;

6.5  retarderis.

7.	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA

7.1. turistinio tipo sėdynės keleiviams;

7.2. dvigubo stiklo paketai keleivių salono languose;

7.3. stiklai nesuskilę, neužrasoję  ir nesuraižyti;

7.4. autonominė salono šildymo įranga;

7.5. plaktukai avariniam išėjimui, WC;

7.6. nesuplėšytos sėdynės;

7.7. šaldytuvas.

- KITA ĮRANGA

8.1. reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė;

8.2. programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas;

8.3. gamintojo oro kondicionierius (automatinė klimato kontrolė)

8.4  šaldytuvas;

8.5. minivirtuvė arba bent termosas;

8.6. TV ir DVD grotuvas;

8.7. tachografas – ES;

8.8. radijo imtuvas AM/FM su CD/MP3 grotuvu,mikrofonas;

8.9. atsarginis ratas,avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė.